Билет № 9

Вопрос 1. Звуковой сигнал "Немогу маневрировать".

Ответ:

1.

2.

3.

4.

5.

Вопрос 2.

Ответ: 1. Огни дебаркадера.

2.	Дноуглубительный снаряд при работе на левой полосе судового хода и отвале грунта за левую кромку судового хода.

3.	Судно, занятое ловом рыбы на озерах, водохранилищах при тралении.

4.	Судно судоходного надзора.

5.	Самоходное судно на мели, если мимо него возможен проход других судов с одной стороны.

2.

Вопрос 3.

Вопрос 3.

Ответ: 1. Осевой знак.

2.	Знак опасности.

3.	Поворотно-осевой знак.

4.	Разделительный знак.

5.	Свальный знак.

Вопрос 4. Какой порядок движения скоростных маломерных судов при видимости, менее 0,5 км.

Ответ: 1. Движение только в водоизмещающем положении.

2.	Движение запрещено.

3.	Движение разрешено вдоль оси. Судового хода.

4.	Движение разрешено за пределами судового хода.

5.	Движение разрешено вдоль правой кромки судового хода.

Вопрос 5. Что называется ухвостьем?

Ответ: 1. Верхняя по течению оконечность острова.

2.	Наносное образование в русле реки.

3.	Клинообразное отложение наносов в русле

4.	Нижняя по течению оконечность острова.

5.	Клинообразная часть коренного берега.

2.

Вопрос 6. Что такое раскат?

Ответ: 1. Период достижения судном наибольшей скорости.

2.	Забрасывание кормы в наружную сторону поворота.

3.	Движение судна при постоянной качке.

4.	Произвольное отклонение судна от курса.

5.	Движение судна при постоянной качке.

Вопрос 7. Где разрешается пересекать судовой ход в районе г. Киева?

Ответ 1. Приверх острова Водников; Траверз предместной Слободки;

2.	Ниже Дарницкого ж/д моста; ухвость о. Большого; ниже моста им. Патона;

3.	Траверз пристани Нижние сады; ухвостье о. Водников; 100 м. выше Московского моста;

4.	Траверз устья Собаче Гирло (РОБ-6); траверз парка Примакова; у приверха острова Водников.

5.	Траверз парка Примакова; траверз пристани "Нижние Сады".

Вопрос 8. Как должно маневрировать судно которому уступают дорогу

Ответ:  1Продолжать движение прежним курсом с прежней скоростью

2.Ускорить движение

3.Замедлить движение

4.Изменить курс вправо

5.Изменить курс влево

Вопрос 9.В какой пропорции разводится топливная смесь  бензина с маслом для четырехтактного подвесного двигателя

Ответ:  1  1:10

2  1:20

3  1:40

4  Согласно документации двигателя

5  Используется чистый бензин

Вопрос 10. Что такое кокпит?

Ответ: 1. Отсек в моторном отделении.

2.	Отсек в кабине.

3.	Кормовой отсек.

4.	Носовой отсек.

5.	Вырез или углубление в палубе для размещения людей.